## Slide 1: Staub auf Baustellen - Neue Regelungen und die Umsetzung in die Praxis

## Slide 2
Absenkung des AGW für A-Staub
Vorgehensweise der BG BAU
Aktionsprogramm „Staubminimierung beim Bauen“
Staub – Wo liegt die Herausforderung?

## Slide 3
  Abbrucharbeiten
  Umbauarbeiten
  Stemm-, Schleif-, und Fräsarbeiten
  Putzarbeiten,
  Abschlagen von alten Putzen
  Verdichtungsarbeiten
  Anrühren von Trockenmörtelmassen
  Baustoffrecyclinganlagen
  Strahlarbeiten
  Reinigungsarbeiten
Am Bau hohe Staubbelastungen

## Slide 4: Staub – was wird wie tief eingeatmet?
E-Staub
Einatembarer Staub, alles was eingeatmet werden kann
A-Staub
Gelangt bis in die Alveolen
Abbildung: Bayrisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit
< 1 µm

## Slide 5: Schwebeverhalten von Stäuben
nach: Guldner (2002)

## Slide 6: Schwebeverhalten von Stäuben

## Slide 7: Historischer Hintergrund Mineralischer Staub
Erster Grenzwert 1973 8 mg/m³
herabgesetzt 1983 6 mg/m³
festgelegt als Jahresmittelwert
Regelwerke:
1973 - 1999 UVV „Gesundheitsgefährlicher Mineralischer Staub“

## Slide 8: Entwicklung Mineralischer Staub
seit 01.10.2001 A – Staub 3 mg/m³
E – Staub 10 mg/m³
festgelegt als Schichtmittelwerte
Regelwerke:
2002 – 2006 BGR 217 „Umgang mit mineralischen Staub“
2006 – 2010 BGI 5047 „Mineralischer Staub“
2010 – TRGS 559 „ Mineralischer Staub“
2001

## Slide 9: Der „neue“ allgemeine Staubgrenzwert (ASGW)
Im November 2013 hat der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) beschlossen, den Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) für A-Staub von bisher 3 mg/m³ auf 1,25 mg/m³ abzusenken.
Der neue Grenzwert ist mit seiner Bekanntmachung in der TRGS 900 in Kraft getreten.
seit
April 2014
in Kraft

## Slide 10: Umdenken statt unterschätzen …

## Slide 11
Seit Mitte 2015 hat Quarz einen Beurteilungsmaßstab
(0,05 mg/m³)
Der ‚wichtigste‘ Staub der Bauwirtschaft – Quarzstaub
überall vorhanden;
Tätigkeiten oder Verfahren, bei denen Beschäftigte alveolengängigen Quarzstäuben ausgesetzt sind, sind als krebserzeugend eingestuft (TRGS 906).
Staub in der Bauwirtschaft

## Slide 12
Staub-Konzentrationen in der Bauwirtschaft
A-Staub Quarzstaub
Pflaster trocken schneiden 19,2 mg/m³ 5,5 mg/m³
Trockenbau, schleifen 28,9 mg/m³ 0,2 mg/m³
Trocken Kehren 8,4 mg/m³ 0,4 mg/m³
Bohren in Beton 7,0 mg/m³ 2,2 mg/m³
Putz abschlagen 9,1 mg/m³ 0,4 mg/m³
Kabine von Baumaschinen, offen 4,2 mg/m³ 0,4 mg/m³

## Slide 13
A-Staub Quarzstaub
Pflaster trocken schneiden 19,2 mg/m³ 5,5 mg/m³
Trockenbau, schleifen 28,9 mg/m³ 0,2 mg/m³
Trocken Kehren 8,4 mg/m³ 0,4 mg/m³
Bohren in Beton 7,0 mg/m³ 2,2 mg/m³
Putz abschlagen 9,1 mg/m³ 0,4 mg/m³
Baumaschinenkabine, offen 4,2 mg/m³ 0,4 mg/m³
Staubminderung in der Bauwirtschaft ist möglich!
Pflaster nass schneiden 1,25 - 3 mg/m³ <0,1 mg/m³
Baumaschinenkabine, geschlossen ok ok
Reinigen mit Bau-Entstaubern ok ok
Bohren in Beton mit Absaugung ok ok
Putz abschlagen mit Luftreiniger 1,25 – 3 mg/m³ <0,1 mg/m³
Trockenbau, schleifen mit Absaugung ok ok

## Slide 14: Alle Informationen im Internet verfügbar …

## Slide 15
Bau-Entstauber zum Einsatz auf Baustellen
Bau-Entstauber
Aufsaugen von Liegestäuben
Stauberfassung von Bearbeitungssystemen

## Slide 16
Bau-Entstauber zum Einsatz auf Baustellen
Kein Einsatz von Entstaubern der Staubklasse L auf Baustellen

## Slide 17: Luftreiniger für die Bauwirtschaft (mobiler Einsatz)
Mindestens Staubklasse M !
Mit Ansaug-/Abluftschlauch verwenden
Förderung durch die BG BAU für Mitglieds- betriebe

## Slide 18: Luftreiniger Anordnung

## Slide 19: Arbeitsschutzprämien mit Staubbezug

## Slide 20
Basismaßnahmen
zur
Staubminderung
Stauberfassung
an der Maschine
Luftreiniger
Wirksame
Bau-Entstauber
Staubschutz-
wände

## Slide 21: Vorgehensweise der BG BAU zur Staubminimierung
Bei extremen Staub-Situationen ohne technische Schutzmaßnahmen werden Arbeiten wegen Quarzstaub unterbrochen
Solche Situationen sind z.B.
Trocken kehren/Staub abblasen
Maschinell trocken schneiden
Maschinell schleifen
Bohren über Kopf
Putz, Fliesen abschlagen
Ein Weiterarbeiten ist dann nur noch mit staubarmen Techniken möglich.

## Slide 22: Arbeitsschutzprämien und Aufsichtshandeln

## Slide 23: Aktionsprogramm „Staubminderung beim Bauen“
Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung am 25. Oktober 2016

## Slide 24: Ziel der Erklärung und Grundsätze
Der Schutz vor gesundheitsgefährdenden Staubbelastungen beim Bauen ist ein Anliegen aller Partner:
Vier Handlungsfelder:
Transfer und Kommunikation
Technik
Gefährdungsbeurteilung/Expositionsermittlung
Qualifikation

## Slide 25: Imagewandel: STAUB WAR GESTERN

## Slide 26: ECHTE PROFIS ARBEITEN STAUBARM!

## Slide 27: Staub-Expositionen bei Arbeiten in der Bauwirtschaft
Diese Matrix wird ständig aktualisiert und findet sich unter:
http://www.bgbau.de/koop/gespraechskreis-staubminderung/downloads/expositionsmatrix-a-e-quarzstaub

## Slide 28: Handlungshilfen & Branchenlösungen

## Slide 29: Weniger Staub am Bau … ist machbar

## Slide 30: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontakt:
Tel.:
Mail: